## Slide 1
PROJETO ABERTO · ROBÓTICA MÓVEL
Onigiri
do protótipo móvel à
autonomia reativa com ROS 2
Uma plataforma aberta para orientação em espaços internos — em desenvolvimento
LATINOWARE 2026
Alex
Notes: Abra apresentando o nome e o formato do robô. A palestra não começa pelo ROS: começa por uma necessidade humana e mostra como tecnologias abertas se conectam até virar uma solução.

## Slide 2
ONIGIRI · LATINOWARE 2026
Encontrar um lugar ainda pode ser difícil
02
Em escolas, empresas e eventos, o visitante precisa transformar placas, mapas e instruções em uma rota.
Informação dispersa
Placas, mapas impressos e orientações verbais nem sempre se conectam.
Ambiente desconhecido
Corredores, salas e estandes mudam — especialmente em eventos.
Acesso desigual
Idioma, visão, audição, mobilidade e familiaridade digital mudam a experiência.
E se o mapa pudesse vir até a pessoa?
Notes: Use exemplos do próprio evento: recepção, auditório, banheiro, oficina ou estande. Evite prometer uma tecnologia assistiva certificada; apresente o projeto como orientação inclusiva em evolução.

## Slide 3
ONIGIRI · LATINOWARE 2026
A jornada desejada do usuário
03
“Onigiri, me leve ao escritório.”
1
Chamar
voz ou interface
2
Conduzir
“Me siga, por favor.”
3
Chegar
anunciar “Escritório”
4
Retornar
15 s sem interação
O Onigiri deve sair de casa, levar a pessoa ao destino e voltar com segurança.
Notes: Conte a jornada completa do visitante. Esta é a demonstração que dará sentido a todas as camadas técnicas apresentadas nos próximos slides.

## Slide 4
ONIGIRI · LATINOWARE 2026
A forma também é parte da engenharia
04
Três pontos de tração, três motores e uma plataforma pronta para movimentos laterais e giros.
•
Chassi triangular em evolução
•
M1 dianteiro esquerdo · M2 dianteiro direito · M3 traseiro
•
Arquivos mecânicos modificáveis (STEP)
•
Plataforma modular para testar, documentar e melhorar
Notes: Mostre uma foto real ou render do protótipo quando estiver disponível. Explique que o nome Oniguiri nasceu do formato triangular — uma identidade fácil de lembrar e coerente com a mecânica.

## Slide 5
ONIGIRI · LATINOWARE 2026
Aberto é registrar o que funciona — e o que ainda está sendo aprendido
05
O Onigiri reúne código, instruções de montagem e decisões técnicas em um repositório público.
01
Mecânica
STEP, impressão 3D e ajustes de montagem
02
Eletrônica
alimentação, HAT de motores e lista de componentes
03
Software
ROS 2, controle, LiDAR e inicialização automática
04
Conhecimento
manual de construção, testes e limitações conhecidas
Documentar a evolução torna o projeto reproduzível e melhorável.
Notes: Diferencie software de código aberto, documentação pública e open hardware. A abertura do Oniguiri deve alcançar o objeto físico, as decisões de projeto e os materiais para reprodução.
[Sources]
- Open Source Hardware Association — Definition: https://www.oshwa.org/definition/
- Open Source Initiative — Open Source Definition: https://opensource.org/osd

## Slide 6
ONIGIRI · LATINOWARE 2026
As camadas que já estão integradas
06
INTERAÇÃO
Logitech F710 via PC e rede
DECISÃO
teleoperação + autonomia reativa
COMPUTAÇÃO
Raspberry Pi 4 · Ubuntu 24.04 · ROS 2 Jazzy
PERCEPÇÃO
RPLIDAR A1M8 · varredura 2D em 360°
MOVIMENTO E SEGURANÇA
3 motores DC · Motor HAT · LiPo 3S
A integração já funciona; mapa, localização e voz entram como próximas etapas.
Notes: Apresente esta arquitetura como o mapa mental da palestra. Ela evita que o projeto fique preso a uma placa, sensor ou fabricante específico.

## Slide 7
ONIGIRI · LATINOWARE 2026
Hardware acessível, já testado no protótipo
07
01
Computação
Raspberry Pi 4 · Ubuntu 24.04
ROS 2 Jazzy
02
Movimento
Motor HAT 5–12 V · 1,2 A/canal
3 motores DC JGY370 · 12 V · 40 rpm
03
Energia
LiPo 3S · 11,1 V · 1150 mAh
Tobsun EA75-5V para o Raspberry Pi
04
Segurança atual
timeout de comando
parada na perda do LiDAR
Próxima integração
botão de emergência e corte físico dos motores.
Notes: Explique a separação entre alimentação lógica e potência. O botão de emergência deve interromper fisicamente a energia dos motores; fusível e proteção da bateria completam a camada elétrica básica.

## Slide 8
ONIGIRI · LATINOWARE 2026
Três motores: a base para o movimento omnidirecional
08
M1
M2
M3
120°
Movimentos já validados no protótipo
•
avançar e recuar
•
deslocar lateralmente
•
girar sobre o próprio eixo
•
combinar movimentos
M1: dianteiro esquerdo · M2: dianteiro direito · M3: traseiro.
Notes: Não entre imediatamente nas equações. Demonstre as direções e explique que o controlador transforma velocidade linear em X/Y e rotação em velocidades individuais dos três motores.

## Slide 9
ONIGIRI · LATINOWARE 2026
ROS 2 conecta controle, percepção e segurança
09
ENTRADA
Logitech F710
via PC + rede
DECISÃO
modo manual
ou autonomia reativa
CONTROLE
UDP + ROS 2
prioridade manual
HARDWARE
Motor HAT
I²C + 3 motores
Nós pequenos, mensagens explícitas e serviços iniciados automaticamente.
A mesma base permite evoluir sem reescrever o robô a cada novo componente.
Notes: Explique ROS 2 como uma infraestrutura de comunicação e organização, e não como um programa único. Cite tópicos como /cmd_vel apenas depois que o público entender o fluxo.
[Sources]
- ROS 2 documentation — Concepts: https://docs.ros.org/en/jazzy/Concepts.html

## Slide 10
ONIGIRI · LATINOWARE 2026
Hoje, o LiDAR dá ao robô uma visão circular do ambiente
10
LEITURA 360°
ZONAS DE SEGURANÇA
DESVIO REATIVO
LiDAR
/scan
●
RPLIDAR A1M8
publica /scan
frente crítica
parar ou desviar
lado mais livre
para desviar
Notes: Mostre que o mapa não é uma planta arquitetônica perfeita: é uma representação utilizada para localização e planejamento. Depois de salvo, pontos do mapa recebem nomes compreensíveis para as pessoas.
[Sources]
- SLAM Toolbox documentation: https://docs.ros.org/en/ros2_packages/jazzy/api/slam_toolbox/

## Slide 11
ONIGIRI · LATINOWARE 2026
Percepção atual: LiDAR ativo. Sensores extras: evolução planejada.
11
RPLIDAR A1M8
varredura 2D em 360°
parada e desvio reativo
Câmera
webcam disponível
integração planejada
ToF
proteção próxima
integração planejada
IMU
orientação
integração planejada
Hoje, o LiDAR é o sensor ativo da autonomia. Cada novo sensor será integrado e validado separadamente.
Notes: Dê ao LiDAR o papel principal no primeiro protótipo de navegação. A IMU melhora a estimativa de orientação; sensores ToF complementam a detecção próxima; a câmera pode ganhar funções depois.

## Slide 12
ONIGIRI · LATINOWARE 2026
Autonomia reativa: segura antes de ser completa
12
01
Ler o LiDAR
/scan atualizado
a cada varredura
02
Avaliar a frente
0,35 m: parar
0,80 m: desviar
03
Escolher o desvio
comparar esquerda
e direita
04
Mover ou parar
LiDAR ausente, timeout
ou risco: parada
Prioridade de segurança
parada por risco → comando manual → autonomia habilitada
Notes: Explique o ciclo contínuo da navegação. O planejador não envia o robô diretamente ao destino: ele recalcula comandos enquanto novos dados chegam. Destaque a hierarquia de segurança.
[Sources]
- Nav2 documentation: https://docs.nav2.org/

## Slide 13
ONIGIRI · LATINOWARE 2026
Voz é a próxima interface — não o cérebro do robô
13
“Onde fica o auditório?”
OUVIR
microfone
(próxima etapa)
RECONHECER
fala → texto
(a validar)
ENTENDER
intenção + destino
(futuro)
AGIR
navegação
por mapa (futuro)
A interface de voz só entra depois que mapa, navegação e segurança estiverem validados.
•
vocabulário limitado aumenta a confiabilidade
•
confirmação evita destinos interpretados incorretamente
Notes: Para o primeiro protótipo, limite os comandos e os destinos. A resposta deve confirmar o destino antes de iniciar o movimento. O controle por voz nunca substitui o botão físico de emergência.

## Slide 14
ONIGIRI · LATINOWARE 2026
Marcos do protótipo até o robô-guia
14
1
MOVER
M1, M2 e M3
2
PERCEBER
RPLIDAR A1M8
3
MAPEAR
próxima etapa
4
NOMEAR
casa e destinos
5
GUIAR
chegar e retornar
Base e LiDAR: validados.
O próximo marco é gerar e salvar o primeiro mapa.
CAD · eletrônica · ROS 2 · LiDAR · testes · documentação
Notes: Descreva a demonstração planejada para a Latinoware. Mesmo que alguma parte ainda esteja em desenvolvimento, mostre claramente a evolução e publique os aprendizados, inclusive limitações e falhas.

## Slide 15
ONIGIRI
Tecnologia aberta
é tecnologia que
pode evoluir com a comunidade.
Construir · documentar · compartilhar · melhorar
O robô-guia é a meta.
A plataforma aberta é o caminho que já começou.
Vamos construir?
Perguntas
Notes: Retome a pergunta inicial: e se o mapa pudesse vir até a pessoa? Encerre mostrando que a solução só permanece útil se puder ser compreendida, reproduzida e adaptada pela comunidade.